ОТЧЕТ (доклад)

о деятельности ЗКФ РГП «Казводхоз» по услуге подачи питьевой воды по Сырымскому групповому водопроводу за 2023 год

- Общая информация

Согласно Акта приема-передачи государственного имущества от 25.05.2021 года Департамента государственного имущества и приватизации г. Нур-Султан вновь построенный Сырымский групповой водопровод был передан на баланс РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГиПР РК.

На основании Авизо №197 от 02 июня 2021 года РГП «Казводхоз» передал стоимость построенного объекта Сырымского группового водопровода  на баланс Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз».

На основании Авизо №197 от 02 июня 2021 года РГП «Казводхоз» передал стоимость построенного объекта Сырымского группового водопровода  на баланс Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз».

Сырымский  групповой  водопровод  располагается  на территории  Западно-Казахстанской  области. Водозабор осуществляется из месторождения подземных вод Кенащы, который располагается в 60 км к северо-востоку от районного центра с. Жымпиты Сырымского  района и  в 12,5  км к  северо-западу от с. Коныр Сырымского района. Эксплуатацию Сырымского группового водопровода осуществляет Западно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на ПХВ «Казводхоз».

Сырымский ГВ осуществляет добычу питьевой воды с месторождения подземных вод Кенащы, протяженность трубопровода составляет 78,028 км., обработка поднятой воды производится установкой очистки воды ДВУ 100-56, транспортировка воды до потребителя осуществляется по магистральным сетям и является единственным безальтернативным источником питьевой воды для населения 7ми населенных пунктов (с. Жымпиты, с. Улента,с.Булан,с.Жамбыл, с.Жыракудук, с. Шагырлай, с. Кособа)).

Головной водозабор по проекту предусматривался из 3-х  скважин  (1 скважина резервная). В  состав головного водозабора входят скважины в количестве 4 шт (по  проекту 3шт). Насосные  станции I-го  подъема (скважины),  оборудованные  насосами  марки  Lowara Z 631  со средней производительностью 29,52  м³/час.  Поднятая  вода с  насосных  станций  I-го  подъема подается на обработку станции ДВУ по подводящему водоводу от  водозаборных сооружений до площадки напорно-регулирующих сооружений с. Жымпиты. Водовод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11-280х25,4. Длина водовода - 76740 м. На подводящем водоводе установлено водопроводных колодцев - 43 шт. На каждом ремонтном участке установлены колодцы с запорно-регулирующей арматурой, обеспечивающей своевременное устранение повреждений на сети. На самых высоких точках водовода в колодцах установлены вантузы. Основной предмет деятельности Сырымского группового водопровода это добыча, обработка и подача качественной питьевой воды населению и организациям 7-ми сельским населенным пунктам Жымпиты и Улента, Шагырлой, Булан, Жамбыл, Кособа и Жыракудык.

- Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционной программы нет.

- Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

В 2023 году по услуге подаче воды по Сырымскому ГВ Западно-Казахстанского филиала фактически оказано услуг по подаче воды в объеме 168,048 тыс. м3, при плане 120,00 тыс. м3.

При плане 36 955,18 тыс. тенге за 2023 год доход составил в размере 63 782,64 тыс. тенге. Фактические затраты по исполнению по услуге подачи воды по Сырымскому ГВ за 2023 год составили в сумме 94 246,73 тыс. тенге, при плане на 2023 год 36 955,18 тыс. тенге, так:

За 2023 год убыток составляет – (-30 464тыс. тенге.)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на 2023 год | Отклоне-ние в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе | тыс.тенге | 27 413,75 | 78 559 | 286,57 | При утверждении ТС затраты были снижены. |
| 1 | Материальные затраты, всего в том числе | тыс.тенге | 9 287,10 | 12 276 | 132,18 | По причине повышения цен у поставщиков. |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 3 313,78 | 4502 | 135,86 | По причине повышения цен у поставщиков. |
| 1.2 | Запасные части | тыс.тенге |  | 982 |  | По причине повышения цен у поставщиков. |
| 1.3 | ГСМ | тыс.тенге | 573,80 | 2438 | 424,89 | В связи с частыми авариями были вынуждены выезжать для устранения неполадок. |
| 1.4 | Топливо | тыс.тенге | 61,93 | 152 | 245,44 | В связи с частыми авариями были вынуждены выезжать для устранения неполадок. |
| 1.5 | Электроэнергия | тыс.тенге | 5 337,6 | 4 202 | 78,72 | В связи уменьшения тарифа с 01.10.2023 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего в том числе | тыс.тенге | 14 646,23 | 17 769 | 121,32 | До 1 мая 2023 действовала другая ТС. |
| 2.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 13 129,749 | 15937 | 121,38 | До 1 мая 2023 действовала другая ТС. |
| 2.2 | Социальный налог и соц отчисления | тыс.тенге | 1 122,59 | 1368 | 121,86 | До 1 мая 2023 действовала другая ТС. |
| 2.3 | Соц. мед. страхование | тыс.тенге | 393,89 | 464 | 117,80 | До 1 мая 2023 действовала другая ТС. |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 3 331 | 45 348 | 1361,39 | При утверждении ТС амортизация была снижены. |
| 4 | Прочие затраты, всего в том числе | тыс.тенге | 149,12 | 3 166 | 2123,12 |  |
| 4.1 | Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | тыс.тенге | 36,75 | 46 | 125,17 | В связи с производствен-ной необходимостью для выезда к насосным стан-циям и станциям ДВУ. |
| 4.2 | Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обследование энергооборудования | тыс.тенге |  | 152 |  | В связи с производствен-ной необходимостью для пуско- наладочных работ с заменой оборудования. |
| 4.3 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 97,40 | 506 | 519,51 | При утверждении ТС затраты были снижены. |
| 4.4 | Обязательные виды страхования | тыс.тенге | 14,97 | 53 | 354,04 | При утверждении ТС затраты были снижены. |
| 4.4.1 | в том числе страхование работников | тыс.тенге |  |  |  |  |
| 4.5 | Текущий ремонт и обслуживание оборудования | тыс.тенге |  | 1730 |  | В связи с производственной необходимостью ,усл.по рем.электродвигат. |
| 4.6 | Услуги по монтажу и сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. | тыс.тенге |  | 679 |  | В связи с произ.необход. по техобслуж.пож.и охран.сигнал. сис.видеонаблюд и аналог.оборуд. |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 9 541,43 | 15 688 | 164,42 | В связи с тем ,что до 1 мая 2023 действовал другой тариф. |
| 5 | Общие и административные расходы, всего в том числе | тыс.тенге | 9 541,43 | 15 688 | 164,42 | При утверждении ТС затраты были снижены. |
| 5.1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 4 760,82 | 5882 | 123,55 | В связи с тем ,что до 1 мая 2023 действовал другой тариф. |
| 5.2 | Социальный налог и соц отчисления | тыс.тенге | 407,05 | 489 | 120,13 | В связи с тем ,что до 1 мая 2023 действовал другой тариф. |
| 5.3 | ОСМС | тыс.тенге | 142,82 | 170 | 119,03 | В связи с тем ,что до 1 мая 2023 действовал другой тариф. |
| 5.4 | Налоги | тыс.тенге | 2 953,00 | 4673 | 158,25 | По причине оформления документов на зем.учас-ток и плата за возмещ. потерь сельхоз.произв. |
| 5.5 | Другие расходы, всего в том числе | тыс.тенге | 1 277,73 | 4 474 | 350,15 | При утверждении ТС затраты были снижены. |
| 5.5.1 | Услуги банка | тыс.тенге | 44,33 | 48 | 108,28 |  |
| 5.5.2 | Информационные услуги, сопровождение 1С Бухгалтерия, изготовление паспортов. | тыс.тенге | 489,57 | 2693 | 550,07 | По причине повышения цен на обслуж.1с программы. |
| 5.5.3 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 740,71 | 1630 | 220,06 | В связи с производствен-ной необходимостью для выезда по рабочим вопросам. |
| 5.5.4 | Подписка/периодическая печать | тыс.тенге | 3,13 | 49 | 1565,50 | При утверждении ТС затраты были снижены. |
| 5.5.5 | Канцелярские товары | тыс.тенге |  | 54 |  | При утверждении ТС затраты не были включены. |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 36 955,18 | 94 247 | 255,03 | В связи с тем ,что до 1 мая 2023 действовал другой тариф. |
|  | Прибыль/убыток |  |  | -30 464 |  |  |
| IV | Всего доходов | тыс.тенге | 36 955,18 | 63 783 | 172,60 | В связи с тем ,что до 1 мая 2023 действовал другой тариф. |
| V | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 120 | 168 | 140,00 | В связи с тем ,что до 1 мая 2023 действовал другой тариф. |
| VI | Тариф без НДС | тенге/на ед.предоставляемых услуг | 307,96 | 379,65 | 123,00 | До 1.05.2023 505,16,с 01.05.2023 по 31.12.2023-307,96. |
| VII | Нормативные технические потери | % | 7,7 | 14,7 | 190,91 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников,всего | человек | 11 |  |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  | Производственного персонала | человек | 9 | 7 |  |  |
|  | Административного персонала | человек | 2 | 0 |  |  |
|  | Среднемесячная зарплата,всего | тенге | 135 535 | 189726 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  | Производственного персонала | тенге | 121 572 | 189 726 |  |  |
|  | Административного персонала | тенге | 198 368 | 0 |  |  |

- Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Сырымский ГВ осуществляет добычу питьевой воды с месторождения подземных вод Кенащы, протяженность трубопровода составляет 78,028 км., обработка поднятой воды производится установкой очистки воды ДВУ 100-56, транспортировка воды до потребителя осуществляется по магистральным сетям и является единственным безальтернативным источником питьевой воды для населения 7–ми населенных пунктов (с. Жымпиты, с. Улента Булан,с.Жамбыл, с.Жыракудук, с.Шагырлай, с.Кособа).

Головной водозабор по проекту предусматривался из 3-х  скважин  (1 скважина резервная). В  состав головного водозабора входят скважины в количестве 4 шт (по  проекту 3 шт). Насосные  станции I-го  подъема (скважины),  оборудованные  насосами  марки  SP  30-16 со средней производительностью 29,52  м³/час.  Поднятая  вода с  насосных  станций  I-го  подъема подается на обработку станции ДВУ по подводящему водоводу от  водозаборных сооружений до площадки напорно-регулирующих сооружений с. Жымпиты. Водовод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11-280х25,4. Длина водовода - 76740 м. На подводящем водоводе установлено водопроводных колодцев - 43 шт. На каждом ремонтном участке установлены колодцы с запорно-регулирующей арматурой, обеспечивающей своевременное устранение повреждений на сети. На самых высоких точках водовода в колодцах установлены вантузы. Основной предмет деятельности Сырымского группового водопровода это добыча, обработка и подача качественной питьевой воды населению и организациям 7-ми сельским населенным пунктам, выше перечисленных.

- Информация о достижении показателей эффективности деятельности

В 2023 году Западно-Казахстанским филиалом выполнены обязательства по договору, питьевая вода соответствующей санитарным нормам степени очистки,  подается бесперебойно, аварии устраняются в кратчайшие сроки.

- Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности

Регулирование затрат, включаемых в тариф, осуществляется уполномоченным органом Департаментом агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО в соответствии с особым порядком формирования затрат, путем ограничения видов затрат, включаемых в тариф.

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий № 12-ОД от 28.03.2024 года была утверждена тарифная смета (в упрощенном порядке) с вводом в действие с 1 мая 2023  года.

Сырымский групповой водопровод осуществляет свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче питьевой воды.

За 2023 год начислено всего доходов 63 783,0 тыс. тенге. В связи с отсутствием возможности оплаты услуг потребителем, образовалась дебиторская задолженность, которая составила 77 221,09 тыс. тенге на 01.01.2024 года.

Финансовый результат по Сырымскому ГВ за 2023 год отрицательный, убыток составил      -30 464,0 тыс. тенге.

Основной причиной убытка за 2023 год по Сырымскому ГВ ЗКФ РГП «Казводхоз» является увеличение расходов по статье «Амортизация», «Сырье и материалы», «Запасные части», «Топливо», «Охрана труда и техника безопасности», «Зарплата»,«Затраты на поверку и аттестацю приборов учета,лаборатории,обследование энергооборудования приборов», «Текущий ремонт и обслуживание оборудования», «Услуги по монтажу и сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения, охранной и  пожарной сигнализации», «Налоги», «Командировочные расходы»,«Подписка», «Канцелярские расходы», «Информационные услуги, сопровождение 1С бухгалтерия,изготовление паспортов» так как:

- при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сумма по статье «Амортизация» была уменьшена, чем в поданной нами заявке.

- при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сумма по статье «Сырье и материалы», «Запасные части»,«Топливо»,

«Охрана труда и техника безопасности»,« Информационные услуги,соп-ровождение 1С бухгалтерия, изготовление паспортов» была уменьшена, чем в поданной нами заявке, а также увеличение  связано  с повышением цен у поставщиков.

- при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК статьи затрат: «Затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лаборато-рии, обследование энергооборудования приборов», «Текущий ремонт и обслуживание оборудования», «Услуги по монтажу и сервисному обслужива-нию систем видеонаблюдения,охранной и пожарной сигнализаци», «Канце-лярские расходы», не были включены. Но в связи с производственной необходимостью и тем, что до 01.05.2023 действовала другая тарифная смета, данные затраты были нами понесены.

- перерасход по статье «Налоги» сложился, из за необходимости  оформления документов на земельный участок и платы за возмещение потерь сельхозпроизводства.

- перерасход по статье «Командировочные расходы» сложился в связи с производственной необходимостью, так как были вынуждены выезжать на места аварий и по рабочим вопросам.

- при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сумма по статье «Подписка» была уменьшена, но возникла необходимость согласно Закону РК «О естественных монополиях», в публикациях СМИ, так как,  субъект естественных монополий обязан публиковать в СМИ объявление о проведении слушаний и о введении нового тарифа перед потребителями.

- Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем подачи питьевой воды согласно тарифной смете утвержденной ДКРЕМ по ЗКО предусматривал 120 тыс. куб м. в год. Однако ГКП «Сырым» увеличил  объем потребление воды и на 2023 год он составил 163,73 тыс.куб.м.

| № Контрагенты Объем м³ 1 ТОО AST GROUP 2030 2 008 2 ТОО Батысгазстрой 915 3 ТОО ВодКомплект-Сервис 1 392 4 ГКП "Сырым" 163 733 ИТОГО 168 048 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Информация о проводимой работе с потребителями

Общая протяженность Сырымского группового водопровода составляет 78,028 км. Общее количество отпущенной питьевой воды составило 168,0 тыс. м³.

По состоянию на 01.01.2023 г. Сырымский ГВ обеспечивает водой 7 населенных пункта, потребителем является 1 юридическое лицо – ГКП Сырым. Показания счетчиков проверяются ежемесячно, которые подтверждаются актами сверок и оказанных услуг.

- Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе изменение тарифа на услуги

Приказом Департамента Агенствыа РК по регулированию естественных монополий №104-ОД от 07.09.2021 года была утверждена тарифная смета (в упрощенном порядке с вводом в действие с 01 октября 2021г в размере 505,16 тенге за 1 куб м. без НДС. В феврале 2023 года в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» была подана заявка на утверждение тарифа и тарифной сметы затратным методом. Приказом № 12-ОД от 28.03.2023 ДКРЕМ по ЗКО года были утверждены тарифная смета и тариф в размере 307,96 тенге за 1 куб м. без НДС и с вводом в действие с 1.05.2023 года.

В настоящее время ведется сбор документов для утверждения нового тарифа на 2024-2025 гг.

.

Директор					Р. Хусаинов

Исп. Сагингалиева А.Н

Тел.8(7112) 308985